Михайлов А. Д.

Формула для горизонтального смещения опоры арочной фермы

треугольного очертания при загружении центрального узла

НИУ МЭИ, Москва

С развитием систем компьютерной алгебры аналитические решения для ферменных конструкций получили распространение [1-7]. Обычно при расчете ферм наибольшее внимание уделяется вертикальному прогибу в середине пролета. Однако представляет интерес и  горизонтальное смещение подвижной опоры конструкции, особенно при значительных подъемах фермы. Рассмотрим арочную ферму на рис. 1. Формула горизонтального смещения опоры для  безраспорной арочной фермы с более простой решеткой под действием равномерной нагрузки по верхнему поясу ранее была получена в [1].

Рис. 1. Изображение балочной фермы    Рис. 2. Зависимость  от n при

Для определения прогиба воспользуемся формулой Максвелла – Мора  где EF – жесткость стержней,  – усилия в стержнях от действия внешней нагрузки P,  –  усилия в стержнях от действия единичной горизонтальной силы, приложенной к подвижной правой опоре,  –  длины стержней. Результатом анализа последовательности решений десяти ферм с помощью системы Maple [8] и пакета genfunc с операторами для анализа рекуррентных уравнений  явилась следующая формула:  , где ,  , .  График зависимости относительного прогиба  при различных высотах b построен при  Интересно пересечение кривых при некотором значении числа панелей, свидетельствующее, что выбор оптимальной высоты фермы неоднозначен. Заметим, что в работе [1] для горизонтального смещения опоры в подобной арке обнаружено не было.

…

- Поляков В.К. Формула для горизонтального смещения опоры безраспорной арочной фермы под действием равномерной нагрузки по верхнему поясу // Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности: сб. науч. тр. по мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. 30 мая 2015 г.: Часть 10. Тамбов, 2015. С. 98–99.

- Кирсанов М.Н. Аналитический расчет пространственной стержневой регулярной структуры с плоской гранью // Строительная механика и расчет сооружений. 2015. № 2. С. 2–6.

- Кирсанов М.Н. Анализ прогиба решетчатой балочной фермы распорного типа // Инженерно-строительный журнал. 2015. №5(57). С. 58–65.

- Кирсанов М.Н. Особенности аналитического расчета пространственных стержневых систем // Строительная механика и расчет сооружений. 2011. №5. С. 11–15.

- Кирсанов М.Н. Математическая модель балочной фермы с элементами упрочнения // Инженерно-строительный журнал. 2015. №4(56). С. 38–44.

- Кирсанов М.Н. Аналитический расчет и оптимизация пространственной балочной фермы // Вестник МЭИ. 2012. № 5. С. 5–8.

- Кирсанов М.Н., Андреевская Т.М. Анализ влияния упругих деформаций мачты на позиционирование антенного и радиолокационного оборудования // Инженерно-строительный журнал. 2013. № 5 (40). С. 52–58.

- Кирсанов М. Н. Maple и Maplet. Решение задач механики. СПб.: Изд-во Лань, 2012.  512 с.